## Slide 1
MiR100
🍓 RPi
📷 Cam
192.168.12.x · WiFi
REST API · MJPEG Stream · SSE
⚡ RPi alimentato via USB del robot
MiR100
Sistema di Gestione Magazzino
Automazione della logistica interna
con robot mobile autonomo MiR100
Progetto ITIS · 2025/2026
Python · Flask · SQLite · OpenCV · face_recognition · MiR100 REST API · Raspberry Pi · SSE

## Slide 2
Obiettivo del Progetto
2 / 15
Automatizzare il flusso di ricezione e distribuzione dei pacchi in un magazzino tramite il robot mobile MiR100, eliminando il trasporto manuale dei carichi.
Ricezione automatizzata dei carichi dai camion in arrivo
Autenticazione biometrica degli operatori (face recognition)
Tracciamento QR code: baia di scarico → zona destinazione
Controllo MiR100 via API REST
Interfaccia web real-time accessibile da tablet
📦
Tracciamento
QR · atteso→consegnato
🤖
Automazione
Missioni autonome
👁️
Biometria
face_recognition · dlib
📡
Real-time
Server-Sent Events
🔒
Sicurezza
bcrypt · rate limiting
⚙️
Admin Panel
config · storico · QR

## Slide 3
Architettura di Sistema
3 / 15
Tutti i componenti comunicano sulla rete locale dedicata del MiR · 192.168.12.x
CAMION
In arrivo
TABLET BALIA
/ (main)
SERVER FLASK
:5000
MiR100
192.168.12.20
RASPBERRY PI
192.168.12.242
WEBCAM USB
MJPEG :8081
TABLET SCARICO
/scarico
QR scan
SSE/HTTP
REST API
MJPEG
SSE
USB cam
⚡ Alimentato via USB del MiR · viaggia col robot

## Slide 4
Componenti Hardware
4 / 15
🤖 MiR100
Robot mobile autonomo. Naviga autonomamente, gestisce missioni via API REST su rete WiFi interna. IP: 192.168.12.20
🍓 Raspberry Pi
Alimentato via porta USB del MiR (5V). Si muove fisicamente col robot. Espone stream MJPEG sulla rete interna (porta 8081).
📷 Webcam USB
Collegata al Raspberry Pi, montata sul MiR100. Usata per scansione QR code e riconoscimento facciale.
📱 Tablet Balia
Interfaccia operatore baia di scarico. Gestisce il flusso di ricezione camion. Pagina principale → /
📟 Tablet Scarico
Interfaccia zona destinazione. Conferma ricezione dei pacchi consegnati dal MiR. → /scarico
💻 Server / PC
Esegue la WebApp Flask principale. Gestisce database, SSE, computer vision, comunicazione MiR. Porta 5000.

## Slide 5
Raspberry Pi — Telecamera sul Robot
5 / 15
MiR100
USB Port
(5V · 500mA)
⚡ alimenta
🍓
Raspberry Pi
Flask :8081
📷 Webcam USB
MJPEG /stream
Nessun SSH necessario — autostart all'avvio
⚡
Alimentato via porta USB del MiR (5V) — nessun alimentatore, nessun cavo aggiuntivo
🚀
Avvio automatico all'accensione del robot — zero intervento manuale
📡
Espone stream MJPEG via Flask minimale — endpoint /stream porta 8081
🔗
WebApp si connette a http://192.168.12.242:8081/stream
🔀
MJPEGBroadcaster: UNA sola connessione HTTP al Pi → fan-out a tutti i consumer via threading.Condition
🔍
Consumer del broadcaster: QR Scanner · Face Recognition · Camera feed browser

## Slide 6
Stack Tecnologico
6 / 15
BACKEND
Python 3.11 + Flask
Web framework, routing, SSE endpoint
SQLAlchemy Core + SQLite
Database locale, StaticPool thread-safe
OpenCV + face_recognition
Computer vision, dlib, face encoding 128-float
pyzbar / cv2
QR code detection e decoding real-time
requests
Comunicazione REST API con MiR100
threading · queue · RLock
Operazioni async, SSE queue, thread safety
FRONTEND
HTML5 + CSS3 + JS Vanilla
Nessun framework — zero dipendenze esterne
EventSource API (SSE)
Aggiornamenti real-time server→client
Barlow / Barlow Condensed
Tipografia industriale, ottimizzata per display
Design tablet-first
Layout ottimizzato per schermo touch industriale
CSS custom properties
Tema scuro, variabili colore, animazioni pulse
Fetch API + async/await
Chiamate REST agli endpoint Flask

## Slide 7
Flusso di Lavoro
7 / 15
🖥 TABLET BALIA · /
1
Scansione QR code del camion con la telecamera montata sul MiR
2
Riconoscimento facciale — autenticazione operatore
3
Scansione QR di ogni pacco → marcati "in_transito" nel database
4
Seconda autenticazione facciale (conferma identità)
5
Click "Avvia MiR" → missione accodata → pagina torna allo stato base
📱 TABLET SCARICO · /scarico
6
SSE "mir_arrivato" → griglia pacchi si aggiorna in tempo reale
7
Pulsante "Conferma ricezione" si abilita sul pannello alert
8
Operatore conferma ogni pacco (card → modal → "Ricevuto")
9
All'ultimo pacco confermato: MiR parte automaticamente in ritorno
10
SSE "tutti_consegnati" → banner verde "Tutti i pacchi ricevuti!"

## Slide 8
Database & Tracciamento
8 / 15
camion
targa · fornitore · data_arrivo · qr_code · stato
pacchi
qr_code JSON · camion_id · destinazione_id · peso_kg · stato
operatori
nome · cognome · ruolo · face_encoding (128 float JSON)
destinazioni
nome zona · tipo (scarico/smistamento) · attiva
missioni_mir
tipo (consegna/ritorno) · stato · inizio_ts · fine_ts
operazioni_scarico
operatore_id · camion_id · stato · inizio_ts · fine_ts
config
chiave = valore · IP dispositivi · credenziali · soglie
Stato pacco:
atteso
→
in_transito
→
consegnato

## Slide 9
Integrazione API MiR100
9 / 15
Autenticazione
HTTP Basic Auth
Password hashata SHA-256
Base64("user:sha256(password)")
Credenziali configurabili da pannello admin.
Override tramite variabile ambiente MIR_AUTH_PASS
Posizioni missioni:
Partenza → "area B1"
Destinazione → "area A1"
1
GET /api/v2.0.0/status
Verifica stato robot. Blocca se state_id 10 (Emergency) o 12 (Error).
2
GET /api/v2.0.0/missions
Lista missioni sul robot. Cerca per nome contenente la posizione destinazione.
3
POST /api/v2.0.0/mission_queue
Accoda la missione con mission_id. Ottiene queue_entry_id di riferimento.
4
GET /mission_queue/{id}
Polling ogni 5s (max 10 min). Attende stato "Done" o "Aborted".
5
SSE push → mir_arrivato
Robot arrivato: salva _mir_sessione, notifica tablet scarico.
6
POST /mission_queue (ritorno)
Dopo conferma tutti i pacchi: accoda missione di ritorno verso area B1.

## Slide 10
Pannello Amministratore
10 / 15
👥
Gestione Operatori
Creazione, modifica, abilit./disabil. Registrazione biometrica da webcam browser.
📍
Destinazioni & Zone
Gestione zone magazzino. Assegnazione operatori a zone specifiche.
🚚
Camion & Pacchi
Registrazione camion e pacchi. QR code generati server-side in PNG.
🖨️
Stampa Etichette
Pagina dedicata stampa QR camion e pacchi. Layout ottimizzato per stampa.
⚙️
Configurazione
IP MiR, IP RPi, credenziali, soglia face recognition. Salvati su SQLite.
📊
Storico
Log operazioni scarico e missioni MiR. Ultimi 100 record con timestamp.
🔐
Sicurezza Admin
Cambio password con verifica bcrypt. Sessioni 8h. Rate limiting login.
📈
Dashboard Stats
Pacchi oggi · Camion attivi · Missioni · Pacchi in transito · Scarichi.

## Slide 11
Sicurezza
11 / 15
🔒 bcrypt + salt
Hashing password admin con bcrypt — rainbow table resistant, salt univoco per utente
🔒 Rate Limiting
Max 5 tentativi login per IP in 60 secondi → risposta HTTP 429 automatica
🔒 Face Recognition
Soglia configurabile (default 0.55). Doppia autenticazione: inizio operazione + conferma
🔒 Sessioni Flask
Durata 8 ore. SECRET_KEY configurabile via variabile d'ambiente (warning se assente)
🔒 Thread Safety
threading.RLock (_stato_lock) su tutto lo stato globale. StaticPool SQLAlchemy per SQLite multi-thread
🔒 Credenziali MiR
Override via env var MIR_AUTH_PASS. SHA-256 per autenticazione HTTP Basic MiR100

## Slide 12
Aggiornamenti Real-Time — Server-Sent Events
12 / 15
Come funziona SSE
Connessione HTTP persistente unidirezionale server→client
Più leggera di WebSocket per stream di soli dati
Endpoint: GET /events · heartbeat ogni 5 secondi
Queue thread-safe (maxsize=200) per eventi da thread secondari
Thread
worker
SSE
Queue
Browser
EventSource
→ /events (SSE stream)
stato
Aggiornamento fase workflow (0-4) · inviato ad ogni cambio di fase
pacco_letto
Pacco scansionato: qr_code, id, destinazione_id, peso · scatta durante la scansione
mir_arrivato
Robot arrivato a destinazione · abilita conferme sul tablet scarico
mir_ritorno
MiR in rientro verso area B1 · aggiorna stato UI pannello scarico
tutti_consegnati
Tutti i pacchi della destinazione confermati · mostra banner successo
notifica
Messaggio info / ok / errore per l'operatore con timestamp HH:MM:SS

## Slide 13
Sfide Tecniche e Soluzioni
13 / 15
✗ Webcam lenta — 10+ refresh per apparire
✓ MJPEGBroadcaster: connessione HTTP singola con fan-out via threading.Condition + thread decode dedicato JPEG→numpy
✗ QR code con caratteri speciali rompevano onclick
✓ Sostituzione con attributi data-* e funzione escAttr() per escape corretto — nessun JS inline
✗ MiR non tornava dopo la consegna
✓ _mir_sessione + trigger automatico al conferma ultimo pacco + pulsante manuale "Rimanda MiR" come fallback
✗ Face recognition non funzionava dall'admin
✓ Guard su navigator.mediaDevices (richiede HTTPS/localhost) + check videoWidth > 0 prima della cattura frame
✗ Thread safety sul dizionario stato globale
✓ threading.RLock (_stato_lock) su tutte le operazioni read-modify-write + StaticPool SQLAlchemy
✗ Raspberry Pi senza accesso SSH
✓ Alimentazione USB dal MiR (5V) + script Flask con autostart — zero configurazione post-deploy

## Slide 14
Risultati
14 / 15
✅
Sistema completamente funzionante end-to-end con hardware reale MiR100
🤖
Integrazione hardware reale: MiR100 + Raspberry Pi + webcam fisica sul robot
☁️
Zero dipendenze cloud — tutto gira in locale sulla rete interna del MiR
📱
Interfaccia intuitiva ottimizzata per tablet industriali — nessun training necessario
📦
Tracciabilità completa: atteso → in_transito → consegnato, con storico persistito
⚙️
Architettura scalabile: nuove zone e operatori configurabili senza modifiche al codice
Python 3.11 · Flask · SQLite · OpenCV · face_recognition · MiR100 REST API · Raspberry Pi · SSE

## Slide 15
Grazie per l'attenzione
Domande?
ITIS — Progetto Robot Mobile Autonomo · 2025/2026
Python 3.11
Flask
SQLite
OpenCV
face_recognition
MiR100 API
Raspberry Pi
SSE